ВНИМАНИЕ!

При монтаже не допускать деформации корпуса конвектора. При подсоединении к системе водоснабжения, во избежание повреждения паяных швов теплообменника,  следует придерживать фитинг теплообменника гаечным ключом.

5.5. После подключения к системе водоснабжения следует удалить воздух из теплообменника конвектора.

5.6. При подсоединении конвектора рекомендуется установка запорно-регулирующей арматуры.

5.7. При проведении отделочных строительных работ декоративную решетку снять, конвектор накрыть.

5.8. Окончательную заливку конвектора цементным раствором рекомендуется производить при монтаже "чистового" пола.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Теплообменник конвектора должен быть постоянно заполнен теплоносителем отвечающим требованиям, приведенным в "Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" РД 34.20.501-95.

6.2. Удалять загрязнения с поверхности конвектора рекомендуется мягкой тканью с использованием нейтральных моющих средств. Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли.

6.3. Не рекомендуется размещать на поверхности декоративной решетки конвектора предметы интерьера, которые могут привести к деформации элементов решетки. При деформации декоративной решетки после продажи конвектора изготовитель претензий не принимает и гарантийную замену решеток не производит.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует работоспособность конвектора в течение 5 лет со дня ввода прибора в эксплуатацию. При отсутствии документа подтверждающего ввод прибора в эксплуатацию гарантийный срок исчисляется с даты продажи конвектора. Срок службы прибора 25 лет.

7.2. Изготовитель обязуется произвести замену дефектного конвектора в течение гарантийного срока с выдачей нового гарантийного обязательства.

7.3. Гарантия не распространяется на конвектор:

- без паспорта;

- без документа, подтверждающего продажу изделия;

- с дефектами, возникшими по вине потребителя, в результате нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации.

- при отсутствии акта специализированной монтажной организации о монтаже конвектора в систему и последующем испытании.

8. СВЕДЕНИЯ О ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: ООО "Московский Радиаторный Завод"

Адрес: 109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 10, стр 2.

Тел./факс 8(499) 170-75-73,сайт: www.mosrz.ru, e-mail:info@mosrz.ru

= 2 =

Штамп  ОТК                                                                             "____"_____________20__г.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

\

Штамп                                                                                        "____"_____________20__г.

10.МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ

ВНИМАНИЕ!

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в маркировку продукции:

К дополнительной маркировке относятся следующие условные обозначения:

- Модель:

- Бест Нерж.- корпус конвектора изготовлен из нержавеющей стали

- Исполнение теплообменника конвектора для подключения:

- конц. - концевое исполнение теплообменника

- прох. - проходное исполнение теплообменника

- Подключение

- прав. – правостороннее подключение конвектора

- лев. – левостороннее подключение конвектора

- Модификация подключения

- бок. –корпус конвектора снабжен дополнительными отверстиями для бокового подключения конвектора

= 3 =

- Цвет планок решетки

- RAL – указывается цифровой код цвета по RAL полимерного покрытия планок решетки и окантовки корпуса конвектора

- отсутствие обозначения по RAL  - бесцветное анодирование планок решетки и окантовки корпуса конвектора

| Модельный ряд | Ширина-высота | 340х100 | 340х120 | 340х140 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число теплообменников | 2 | 2 | 2 |
|  | Длина, мм | Номинальный тепловой поток Вт | Масса кг | Номинальный тепловой поток Вт | Масса кг | Номинальный тепловой поток Вт | Масса кг |
| Бест | 800 | 492 | 7,7 | 537 | 8,1 | 558 | 8,5 |
| Бест | 1000 | 663 | 9,8 | 723 | 10,2 | 746 | 10,6 |
| Бест | 1200 | 835 | 11,8 | 910 | 12,3 | 942 | 12,8 |
| Бест | 1500 | 1091 | 14,9 | 1190 | 15,4 | 1235 | 15,9 |
| Бест | 1800 | 1348 | 18 | 1469 | 18,5 | 1521 | 19,1 |
| Бест | 2000 | 1519 | 20 | 1656 | 20,6 | 1717 | 21,2 |
| Бест | 2200 | 1690 | 22,1 | 1842 | 22,7 | 1913 | 23,4 |
| Бест | 2500 | 1947 | 25 | 2122 | 25,8 | 2205 | 26,6 |
| Бест | 2800 | 2204 | 28,1 | 2402 | 28,9 | 2495 | 29,7 |
| Бест | 3000 | 2375 | 30,2 | 2588 | 31 | 2689 | 31,8 |
| Бест | 3200 | 2503 | 32,3 | 2727 | 33,1 | 2839 | 33,9 |
| Бест | 3500 | 2760 | 35,1 | 3008 | 36,2 | 3130 | 37,1 |
| Бест | 3800 | 3017 | 38,2 | 3288 | 39,1 | 3416 | 40,2 |
| Бест | 4000 | 3188 | 40,3 | 3475 | 41,2 | 3617 | 42,3 |
| Бест | 4200 | 3359 | 42,4 | 3661 | 43,3 | 3812 | 44,4 |
| Бест | 4500 | 3616 | 45,5 | 3941 | 46,4 | 4095 | 47,5 |
| Бест | 4800 | 3872 | 48,6 | 4221 | 49,5 | 4384 | 50,6 |
| Бест | 5000 | 4044 | 50,7 | 4407 | 51,6 | 4578 | 52,8 |

| Модельный ряд | Ширина-высота | 320х150 |
| --- | --- | --- |
|  | Число теплообменников | 3 |
|  | Длина, мм | Номинальный тепловой поток Вт | Масса кг |
| Бест | 800 | 698 | 9 |
| Бест | 1000 | 940 | 11,1 |
| Бест | 1200 | 1183 | 13,5 |
| Бест | 1500 | 1548 | 16,8 |
| Бест | 1800 | 1911 | 20,2 |
| Бест | 2000 | 2154 | 22,4 |
| Бест | 2200 | 2396 | 24,8 |
| Бест | 2500 | 2761 | 27,8 |
| Бест | 2800 | 3125 | 31,2 |
| Бест | 3000 | 3367 | 31,5 |
| Бест | 3200 | 3548 | 31,9 |
| Бест | 3500 | 3914 | 32,4 |
| Бест | 3800 | 4279 | 32,8 |
| Бест | 4000 | 4521 | 33,2 |

= 4 =

ООО "Московский Радиаторный Завод"

г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 10, стр. 2

Тел/факс 8(499) 170-75-73,  www.mosrz.ru

Паспорт

Конвектор «БЕСТ»

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Конвектор предназначен для отопления помещений (в том числе с большими застекленными проемами: автосалоны, оранжереи, офисы, магазины и т.д.), предупреждения запотевания окон и создания воздушной завесы от холодного воздуха.

1.2. Конвектор подключается к системам отопления с температурой

теплоносителя до (1300С) и рабочим давлением до 2,0 МПа (( 20 кгс/см2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Конвектор в полной комплектации состоит из стального короба, теплообменника (медная труба с алюминиевыми пластинами и присоединительными фитингами с внутренней резьбой G 1/2.) и декоративной решетки. Для удаления воздуха на теплообменнике устанавливается кран-воздухоотводчик. Если теплообменник имеет проходное исполнение, то кран-воздухоотводчик не устанавливается.

2.2. На наружные поверхности теплообменника и короб нанесено полимерное порошковое покрытие.

2.3. Планки декоративной решетки изготавливаются из алюминия или дерева.

2.4. Основные размеры и параметры конвектора приведены в приложении.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Конвектор                                                                                                                          1 шт.

Крепежный набор (2 шурупа и 2 дюбеля)                                                                     1 шт.

Паспорт                                                                                                                             1 шт.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

4.1. Конвектор должен храниться в упакованном виде.

5. МОНТАЖ КОНВЕКТОРА

5.1. Монтаж конвектора должен производиться специализированными монтажными организациями с последующим испытанием и составлением акта.

5.2. Выравнивание конвектора по уровню пола производится при помощи винтов, расположенных на дне корпуса конвектора. Перед выравниванием при необходимости достаньте теплообменник из корпуса конвектора.

5.3. Конвектор крепится к полу при помощи крепежного набора (шурупы с дюбелями). Для крепления предназначены два отверстия расположенные на дне корпуса рядом с торцевыми стенками.

5.4. Для получения максимальной теплоотдачи прибора ,конвектор  необходимо устанавливать теплообменником к помещению.

= 1 =

Приложение

ВНИМАНИЕ!

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия.