Радиаторы Термал

Алюминиевые

Рабочее давление: 2,4 МПа

Давление опрессовки: 3,6 МПа

Температура теплоносит. 110 ºС

| 1 секция радиатора | Размеры 1 секции, мм | Теплоотдача 1 секции (Δt=70º), Вт | Вес 1 секции, кг | Объем 1 секции, л | Типовое кол-во секций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | L | C |  |  |  |  |
|  | высота | длина | глубина |  |  |  |  |
| Термал РАП 300 | 331 | 80 | 52 | 105 | 0,7 | 0,08 | от 3 до 16 |
| Термал РАП 500 | 531 | 80 | 52 | 161 | 0,97 | 0,12 |  |
| Поправки | Вниз | Верх | Низ-низ |
| степень n+1 | 1,33 | 1,4 | 1,33 |
| степень m | 0 | 0,15 | 0,02 |
| поправка C | 1 | 0,87 | 0,94 |
| поправка p | 1 | 1,03 | 1 |
| поправка aq | 1 | 1 | 1 |

В1=1,05

В2окно=1,06

Материал греющего элемента – Алюминий

Диаметр присоединительного патрубка прибора - 25 мм.

Поставщик: ОАО «Златмаш»

Адрес: 456208, Челябинская область, г. Златоуст, Парковый проезд, 1.