Шаблон технического задания

| 1секция радиатора | Размеры 1 секции, мм | Теплоотдача 1 секции (Δt=70º), Вт | Вес 1 секции, кг | Объем 1 секции, л | Типовое кол-во секций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота H | Длина L | Глубина C |  |  |  |  |
| Warma bimetall 500/80 | 560 | 80 | 80 | 180 | 1,64 | 0,23 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| Warma bimetall 350/80 | 410 | 80 | 80 | 130 | 1,45 | 0,17 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| Warma WR500 AL | 572 | 80 | 80 | 185 | 1,15 | 0,32 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| Warma WR350 AL | 372 | 80 | 80 | 150 | 0,9 | 0,2 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| Maxterm MB500 bimetall | 560 | 80 | 80 | 170 | 1,4 | 0,23 | 4,6,8,10,12 |
| Maxterm MA500 AL | 575 | 80 | 80 | 182 | 1,05 | 0,41 | 4,6,8,10,12 |

| Марка радиатора | Рабочее давление МПа | Давление опресовки МПа |
| --- | --- | --- |
| Warma bimetall 500/80 | 2,5 | 4,0 |
| Warma bimetall 350/80 | 2,5 | 4,0 |
| Warma WR500 AL | 1,6 | 2,4 |
| Warma WR350 AL | 1,6 | 2,4 |
| Maxterm MB500 bimetall | 2,5 | 4,0 |
| Maxterm MA500 AL | 1,6 | 2,4 |

Усредненные значения показателей степени n  и m  и коэфициента с при различных схемах движения теплоносителя в радиаторах.

| Схема движения теплоносителя | модель радиатора | n | m | c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сверху - вниз | Warma bimetall 500/80 Warma bimetall 350/80 Warma WR500 AL Warma WR350 AL Maxterm MB500 bimetall Maxterm MA500 AL | 0,25 0,22 0,33 0,3 0.24 0.3 | 0,04 0,04 0 0 0.04 0 | 1 1 1 1 1 1 |
| Снизу -вверх | Warma bimetall 500/80 Warma bimetall 350/80 Warma WR500 AL Warma WR350 AL Maxterm MB500 bimetall Maxterm MA500 AL | 0,32 0,3 0,35 0,33 0.32 0.33 | 0,07 0,07 0,1 0,08 0,07 0.1 | 0,9 0,9 0,92 0,93 0,9 0,92 |
| Снизу - вниз | Warma bimetall 500/80 Warma bimetall 350/80 Warma WR500 AL Warma WR350 AL Maxterm MB500 bimetall Maxterm MA500 AL | 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 | 0,01 0,01 0 0 0.01 0 | 0,94 0,95 0,94 0,95 0.95 0.94 |